## Slide 1
حالت ماده:

## Slide 3
این مواد حاوی شبکه ای از پیوندهای کووالانسی هستند که در سراسر جامد کریستالی گسترش می یابد
وبا این پیوند ها اجزا تشکیل دهنده آن شبکه محکم نگه داشته می شود.
• در علم مواد ، چند شکلی polymorphism ، توانایی یک ماده جامد به داشتن بیش از یک شکل یا ساختار کریستالی را گویند. الماس ، گرافیت و Buckyball و نانولوله های کربنی نمونه هایی از پلی مورف های کربن است. α-فریت ،آستنیت و δ-فریت پلی مورفهای آهن هستند. وقتی این وضعیت در یک جامد فلزی اتفاق بیفتد آن، التروپی نامیده می شود.
• آلتروپ های کربن مثال خوبی را نشان می دهد:
1. الماس: هر کربن را به چهار کربن دیگر بصورت چهار وجهی و با هیبریداسیون sp3. به هم متصل هستند
2. گرافیت: درآن هر کربن به سه کربن دیگر در یک صفحه باهیبریداسیونsp2 پیوند خورده است
3. فولرن ها و نانولوله ها تقریباً کروی و استوانه ای هستند
مجموعه ای از اتم های کربن با استفاده از هیبریداسیون sp2
شبکه جامد کووالانسی

## Slide 8
بلورها: جامدي را که شکل هندسي منظم و مشخصي داشته باشد بلور ميگويند
سيستمي از نقاط که نشانگر مواضع ذرات و تکرار آنها در سه بعد فضا است را شبکه بلوري مينامند
سلول واحد: کوچکترين بخش از هرشبکه بلور است که از تکرار آن در سه بعد فضا کل بلور به دست مي آيد. ابعاد سلول واحد را با a, b,cو زوايا را با g, , b aنمايش ميدهند عدد کوئورديناسيون در شبکه بلور: به تعداد اتم ها یا( يونها با بار مخالف) با کمترين فاصله که در اطراف اتم یا يون مورد نظر قرارگرفته اند, عدد کوئورديناسيون ميگويند

## Slide 9
انباشتگي کره ها:
-انباشتگی فشردهClose- packed
-انباشتگی غیر فشرده
انباشتگی فشردهClose- packed :
انباشتگی فشرده شش گوشه ای Hexagonal close- packed(hcp)
انباشتگی فشرده مکعبیCubic close- packed(ccp) یا مکعبی با وجوه مرکز پر Face- centered Cub(fcc)

## Slide 15
-انباشتگی غیر فشرده:
-مکعبی ساده
مکعبی مرکز پر
Body centerded cub

## Slide 18
عدد کئوردیناسیون
Coordination number

## Slide 20: SIMPLE CUBIC STRUCTURE (SC)
4
• Rare due to poor packing (only Po has this structure)
• Close-packed directions are cube edges.
• Coordination # = 6
(# nearest neighbors)
(Courtesy P.M. Anderson)
Click on image to animate

## Slide 22: BODY CENTERED CUBIC STRUCTURE (BCC)
• Coordination # = 8
8
• Close packed directions are cube diagonals.
--Note: All atoms are identical; the center atom is shaded
differently only for ease of viewing.

## Slide 24: FACE CENTERED CUBIC STRUCTURE (FCC)
6
• Coordination # = 12
Adapted from Fig. 3.1(a),
Callister 6e.
(Courtesy P.M. Anderson)
• Close packed directions are face diagonals.
--Note: All atoms are identical; the face-centered atoms are shaded
differently only for ease of viewing.
Click on image to animate

## Slide 26
محاسبه تعداد اتم های تشکیل دهنده سلول واحد
(سهم کل اتمها در سلول واحد)

## Slide 27
A

## Slide 28
محاسبه تعداد اتم های تشکیل دهنده سلول واحد : hcp

## Slide 39: ATOMIC PACKING FACTOR فاکتور انباشتگی( کسر انباشتگی)
• APF for a simple cubic structure = 0.52

## Slide 40: ATOMIC PACKING FACTOR: BCC
9
• APF for a body-centered cubic structure = 0.68
Adapted from
Fig. 3.2,
Callister 6e.

## Slide 41: ATOMIC PACKING FACTOR: FCC
7
• APF for a body-centered cubic structure = 0.74
Adapted from
Fig. 3.1(a),
Callister 6e.

## Slide 42
محاسبه حجم APF سلول واحد fcc:
حجم سلول واحد fcc
حجم کل اتمهای تشکیل دهنده سلول واحد

## Slide 43: HEXAGONAL CLOSE-PACKED STRUCTURE (HCP)
10
• Coordination # = 12
• ABAB... Stacking Sequence
• APF = 0.74
• 3D Projection
• 2D Projection

## Slide 45
محاسبه حجم hcp:
Volume = مساحت قاعده × ارتفاع سلول واحد
مساحت قاعده= 6 (​/4 ) a2 = 6 ​ r2
ارتفاع سلول واحد =4 r
Volume = 6 ​×r2 . 4 r = 24 r3

## Slide 46
in Δ(AGD)
AD2=AG2+GD2
in Δ(AGD)
AD2=AG2+GD2
در مثلث Δ(BCD)
G مرکز مثلث است و لذا GD= a/
بنابراین
AD=a
a=2r
AG= a
ارتفاع hcp = 2 AG = 2 . a = 2 . 2r = 4
محاسبه ارتفاع hcp:
AD=a
GD= a/

## Slide 49
دانسیته یک جامد بلوری

## Slide 51: THEORETICAL DENSITY, r
11
Example: Copper
Data from Table inside front cover of Callister (see next slide):
• crystal structure = FCC: 4 atoms/unit cell
• atomic weight = 63.55 g/mol (1 amu = 1 g/mol)
• atomic radius R = 0.128 nm (1 nm = 10 cm)
-7