## Slide 1
حالت ماده:

## Slide 3
این مواد حاوی شبکه ای از پیوندهای کووالانسی هستند که در سراسر جامد کریستالی گسترش می یابد
وبا این پیوند ها اجزا تشکیل دهنده آن شبکه محکم نگه داشته می شود.
• در علم مواد ، چند شکلی polymorphism ، توانایی یک ماده جامد به داشتن بیش از یک شکل یا ساختار کریستالی را گویند. الماس ، گرافیت و Buckyball و نانولوله های کربنی نمونه هایی از پلی مورف های کربن است. α-فریت ،آستنیت و δ-فریت پلی مورفهای آهن هستند. وقتی این وضعیت در یک جامد فلزی اتفاق بیفتد آن، التروپی نامیده می شود.
• آلتروپ های کربن مثال خوبی را نشان می دهد:
1. الماس: هر کربن را به چهار کربن دیگر بصورت چهار وجهی و با هیبریداسیون sp3. به هم متصل هستند
2. گرافیت: درآن هر کربن به سه کربن دیگر در یک صفحه باهیبریداسیونsp2 پیوند خورده است
3. فولرن ها و نانولوله ها تقریباً کروی و استوانه ای هستند
مجموعه ای از اتم های کربن با استفاده از هیبریداسیون sp2
شبکه جامد کووالانسی

## Slide 7
بلورها: جامدي را که شکل هندسي منظم و مشخصي داشته باشد بلور ميگويند
سيستمي از نقاط که نشانگر مواضع ذرات و تکرار آنها در سه بعد فضا است را شبکه بلوري مينامند
سلول واحد: کوچکترين بخش از هرشبکه بلور است که از تکرار آن در سه بعد فضا کل بلور به دست ميآيد. ابعاد سلول واحد را با a, b,cو زوايا را با g, , b aنمايش ميدهند عدد کوئورديناسيون در شبکه بلور: به تعداد اتم ها یا( يونها با بار مخالف) با کمترين فاصله اطراف اتم (یا يون ) مورد نظر قرارگرفته اند, عدد کوئورديناسيون ميگويند

## Slide 8
انباشتگي کره ها:
-انباشتگی فشردهClose- packed
-انباشتگی غیر فشرده
انباشتگی فشردهClose- packed :
-انباشتگی فشرده شش گوشه ای ABABAb.. Hexagonal close- packed(hcp)
-انباشتگی فشرده مکعبیCubic close- packed(ccp)ABCABC…
یا مکعبی با وجوه مرکز پر Face- centered Cub(fcc)

## Slide 14
-انباشتگی غیر فشرده:
-مکعبی ساده
مکعبی مرکز پر
Body centerded cub

## Slide 15
محاسبه سهم اتم ها دریک سلول واحد

## Slide 16
A
- سهم هر اتم در راس یک مکعب برابر 1/8 می باشد

## Slide 17
- سهم هر اتم در مرکز هر وجه مکعب برابر 1/2 می باشد

## Slide 18
- سهم هر اتم بر روی یال مکعب برابر 1/4 می باشد

## Slide 19
- سهم هر اتم در داخل مکعب برابر 1 می باشد

## Slide 20
- سهم هر اتم در راس یک شش ضلعی 1/6می باشد

## Slide 21
- سهم هر اتم در وسط یک شش ضلعی 1/2می باشد

## Slide 22
- سهم هر اتم در وسط یک آرایش hcp برابر 1می باشد

## Slide 23
محاسبه سهم اتم ها در سلول واحد مکعبی ساده
8 × 1/8 = 1

## Slide 24
محاسبه سهم اتم ها در سلول واحد مکعبی مرکز پر bcc
8 × 1/8 +1 × 1= 2

## Slide 25
محاسبه سهم اتم ها در سلول واحد مکعبی با وجوه مرکز پر fcc(ccp)

## Slide 26
محاسبه سهم اتم ها در سلول واحد شش گوشه ای فشرده hcp

## Slide 27
رابطه طول سلول واحد و
شعاع اتم تشکیل دهنده سلول واحد

## Slide 28
a= 2r

## Slide 38
عدد کئوردیناسیون
Coordination number

## Slide 43
فاکتور(کسر) انباشتگی اتمیATOMIC PACKING FACTOR

## Slide 44: ATOMIC PACKING FACTOR
5
• APF for a simple cubic structure = 0.52
Adapted from Fig. 3.19,
Callister 6e.

## Slide 45: BODY CENTERED CUBIC STRUCTURE (BCC)
• Coordination # = 8
8
Adapted from Fig. 3.2,
Callister 6e.
(Courtesy P.M. Anderson)
• Close packed directions are cube diagonals.
--Note: All atoms are identical; the center atom is shaded
differently only for ease of viewing.
Click on image to animate

## Slide 46: ATOMIC PACKING FACTOR: BCC
9
• APF for a body-centered cubic structure = 0.68
Adapted from
Fig. 3.2,
Callister 6e.

## Slide 47: ATOMIC PACKING FACTOR: FCC
7
• APF for a body-centered cubic structure = 0.74

## Slide 48: HEXAGONAL CLOSE-PACKED STRUCTURE (HCP)
10
• Coordination # = 12
• ABAB... Stacking Sequence
• APF = 0.74
• 3D Projection
• 2D Projection
Adapted from Fig. 3.3,
Callister 6e.

## Slide 52
محاسبه حجم hcp:
Volume = مساحت قاعده × ارتفاع سلول واحد
مساحت قاعده= 6 ​×r2
ارتفاع سلول واحد =4 r
Volume = 6 ​×r2 . 4 r = 24 r3

## Slide 53
in Δ(AGD)
AD2=AG2+GD2
in Δ(AGD)
AD2=AG2+GD2
در مثلث Δ(BCD)
G مرکز مثلث است و لذا GD= a/
بنابراین
AD=a
a=2r
AG= a
ارتفاع hcp = 2 AG = 2 . a = 2 . 2r = 4
محاسبه ارتفاع hcp:

## Slide 55
دانسیته(چگالی) یک جامد بلوری

## Slide 57: THEORETICAL DENSITY, r
11
Example: Copper
Data from Table inside front cover of Callister (see next slide):
• crystal structure = FCC: 4 atoms/unit cell
• atomic weight = 63.55 g/mol (1 amu = 1 g/mol)
• atomic radius R = 0.128 nm (1 nm = 10 cm)
-7

## Slide 62: THEORETICAL DENSITY, r
11
Example: Copper
Data from Table inside front cover of Callister (see next slide):
• crystal structure = FCC: 4 atoms/unit cell
• atomic weight = 63.55 g/mol (1 amu = 1 g/mol)
• atomic radius R = 0.128 nm (1 nm = 10 cm)
-7

## Slide 63
حفره ها در شبکه ها

## Slide 69
بررسی سلول واحد شبکه های یونی
( ترکیبات یونی AX )
در ترکیبات یونی AX همواره عدد کئوردیناسیون A ( کاتیون) و X ( آنیون )یکسان است

## Slide 77
بررسی سلول واحد شبکه های یونی
( ترکیبات یونی AX2 )
در ترکیبات یونی AX2 همواره عدد کئوردیناسیون A ( کاتیون) دو برابر X ( آنیون ) است

## Slide 80
شبکه یونی آنتی فلوئوریت A2X
ساختار آنتی فلوریت دارای آنیونهای ccp/fcc با کاتیون در همه سایتهای چهار وجهی (T + و T-) است. تفاوت آنتی فلوئوریت با فلوریت این است که آنتی فلوریت به یک آرایه آنیون با کاتیونهای چهار وجهی اشاره دارد ، در حالی که فلوریت آرایش معکوس با آرایه کاتیون ccp و آنیونهای چهار وجهی دارد.

## Slide 82
مقدار انرژی آزاد شده در واکنش تراکم یونهای مثبت و منفی گازی شکل و تشکیل شبکه بلوری(جامد) را انرژی شبکه گویند

## Slide 87
منحنی انرزژی برای یک جفت یون

## Slide 93
عوامل موثر بر انرژی شبکه:
بار یونها MgO ˃ NaCl
فاصله بین یونها( شعاع یونها )
NaCl ˃ NaBr?

## Slide 96
NaCl2 or Na2Cl ?
NaCl2 : Na2+ , Cl-
?
ترکیبات NaCl2 or Na2Cl نمی توانند وجود داشته باشند زیرا اگرچه بار دو مثبت برای یون Na2+ باعث افزایش انرژی شبکه NaCl2 می شود اما برای تشکیل NaCl2 انرژی دومین یونش سدیم آنقدر زیاد است که انرژی شبکه ( افزایش یافته) NaCl2 نمی تواند آنرا جبران کند. برای Na2Cl نیز با دومنفی یون Cl2- باعث افزایش انرژی شبکه Na2Cl می شود اما دومین الکترون خواهی یون Cl2- آنقدر زیاد است که انرژی شبکه( افزایش یافته) Na2Cl نیز قادر به جبران آن نیست.
آیا ترکیبات یونی زیر می توانند وجود داشته باشند. چرا؟

## Slide 97
ترکیب CaF2 وجود دارد و بسیار پایدار است اما CaF در طبیعت یافت نمی شود. چرا؟

## Slide 98
پس چه یونهایی در شبکه های یونی وجود دارند؟
یونهایی که دارای آرایش های الکترونی پایدار باشند

## Slide 99
قاعده نسبت شعاعی

## Slide 103
ترکیبات SrF2 و K2O هر یک در چه نوع شبکه ای متبلور می شوند؟

## Slide 122
اکسیدهای مختلط

## Slide 128
Unit cell of spinel:
8(AB2O4) or A8B16O32