## Slide 1: تبخير(Evaporation)
فرآيند تبديل آب به بخار را تبخير گويند
تبخير از سطوح آزاد آب، از سطح مرطوب خاک و از سطح گياهان(تعرق) صورت مي گيرد.

## Slide 2: تبخير(Evaporation)
عوامل موثر بر تبخير
تابش خورشيد
رطوبت نسبي
سرعت باد
شوري آب
سطح تبخير
نوع گياه ( تعرق)

## Slide 3: تبخير(Evaporation)
عوامل موثر بر ميزان آبي که زمين بر اثر تبخير و تعرق از دست مي دهد
عوامل اقليمي
نوع گياهان
درصد پوشش گياهي

## Slide 4: تبخير(Evaporation)
اهميت اندازه گيري تبخير
تلفات آب در مخازن سد ها، سطح رودخانه ها و ...
تبخير به عنوان يکي از مولفه هاي چرخه هيدرولوژي
برآورد نياز آبي گياهان

## Slide 5: تبخير و تعرق(Evapotranspiration)
به دليل اين که درحوضه هاي آبريز دو پديده تبخير از سطح مرطوب خاک و تعرق از سطح گياهان را نمي‌توان از همديگر مجزا ساخت غالبا اين دو فرآيند توام با يکديگر و به نام تبخيروتعرق توصيف مي‌شوند. تقيرباً نيمي از آبي که وارد خاک مي‌شود دوباره از طريق تبخيرو تعرق به جو زمين باز مي‌گردد

## Slide 7: تبخير(Evaporation)
تبخير و تعرق پتانسيل
(potential evapotranspiration)
تبخير و تعرق پتانسيل مجموعه تبخير و تعرقى است که از يک سطح کاملاً پوشيده از گياه و کاملاً مرطوب صورت مى‌گيرد. ميزان تبخير و تعرق پتانسيل را مى‌توان با استفاده از تشتک تبخير تخمين زد.
آب به اندازه کافي موجود است

## Slide 8: تبخير(Evaporation)
تبخير و تعرق واقعي
(actual evapotranspiration)
به مجموعه تبخير از سطح خاک و تعرق توسط پوشش گياهي در شرليط طبيعي اطلاق مي شود.
معمولاً در طبيعت آب به اندازه توان تبخير و تعرق در خاک و گياه وجود ندارد لذا ميزان تبخير و تعرق واقعي کمتر از تبخير و تعرق پتانسيل است.
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي بسيار مشکل و عملاً غير قابل اجراست

## Slide 9: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
روش بيلان آب
روش تشت تبخير
معادلات تجربي
  تبخير از سطوح مرطوب خاک و گياه
  تبخير و تعرق واقعي
  تبخير وتعرق پتانسيل
  تبخير و تعرق گياه مرجع

## Slide 10: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
روش بيلان آب
با روش حجمي بيلان آب ورودي و خروجي به توده آب محاسبه ميگردد

## Slide 11: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
روش بيلان آب
مساله

## Slide 12: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
روش بيلان آب
مساله

## Slide 13: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
روش تشت تبخير
با اندازه گيري ارتفاع تبخير انجام گرفته از تشتک تبخير از سطح درياچه با استفاده با ضريبي که تابع ماه و سال است بدست ميآيد:

## Slide 14: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
روش تشت تبخير
مساله :

## Slide 15: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
انواع تشت تبخير :
الف ) تشت استاندارد انگليسي
ب ) تشت کلاس A (استاندارد آمريکايي)
ج ) تشت استاندارد روسي

## Slide 16: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
تشت کلاس A (استاندارد آمريکايي)

## Slide 17: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
معادلات تجربي
براي تخمين تبخير از سطح آزاد آب :
: تبخير از سطح آزاد آب mm/day
es فشار بخار اشباع mmHg
ed فشار بخار واقعي در دماي متوسط هواي T
U2 سرعت متوسط روزانه باد در ارتفاع 2 متري بر حسب mile/day

## Slide 18: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
معادلات تجربي
براي تخمين تبخير از سطح آزاد آب :
کمبود فشار بخار بخارهوا از رابطه زير
و سرعت باد در ارتفاع هاي مختلف بر اساس رابطه زير بدست ميآيد

## Slide 19: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
معدلات تجربي
براي تخمين تبخير از سطح آزاد آب :
مساله

## Slide 20: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از سطح آزاد
معادلات تجربي
فرمول ماير
فرمول دفتر عمران آمريکا
فرمول هفنر
فرمول شاهتين
فرمول مارسيانو
در صورت اطلاع از دماي هوا، رطوبت نسبي و سرعت باد مي توان ميزان تبخير را از طريق فرمول هاي تجربي بدست آورد

## Slide 21: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از برف

## Slide 22: تبخير(Evaporation)
روش هاي برآورد تبخير از برف

## Slide 23: تبخير(Evaporation)
  تبخير از سطوح مرطوب خاک و گياه ) تبخير و تعرق (
  تبخير و تعرق واقعي
    استفاده از ليسيمتر (lysimeter)
    فرمول تجربي (تورک)
    سنجش از دور

## Slide 24: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
Lysimeter
Lysimeter معمولا در ايستگاههاي تحقيقاتي نصب ميشود.
از يک تانک يا مخزن تشکيل شده که پر از خاک است.
با اندازه گيري وزن مخزن حاوي گياه و خاک و يا با اندازه گيري آب زهکشي شده از آن در طول زمانهاي مختلف مقدار آب تبخيرشده از گياه در طول دوره زماني خاص بدست مي آيد.

## Slide 25: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
Lysimeter
ليسيمتر زهکش دار (غير وزني)
ليسيمتر وزني

## Slide 26: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
Lysimeter

## Slide 27: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
Lysimeter

## Slide 28: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
Lysimeter

## Slide 29: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
فرمول تجربي

## Slide 30: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
فرمول تجربي

## Slide 31: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
فرمول تورک اصلاح شده
با رطوبت نسبی بالای 50%
با رطوبت نسبی کمتر از 50%

## Slide 32: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
متوسط دماي شهر دامغان در ماه خرداد 16 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي آن 40% است ميزان تبخير و تعرق را به روش تورک حساب کنيد.
متوسط دماي شهر مشهد در ماه مرداد20درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي آن 55% است ميزان تبخير و تعرق را به روش تورک حساب کنيد.

## Slide 33: تبخير(Evaporation)
اندازه گيري تبخير و تعرق واقعي
  استفاده از سنجش از دور و تصاوير ماهواره اي
    روشي جديد براي حوضه هاي بزرگ
    ترکيب و تلفيق از تصاوير MODIS و ASTER

## Slide 34: تبخير(Evaporation)
  تبخير از سطوح مرطوب خاک و گياه
  تبخير وتعرق پتانسيل
        روش پنمن
        روش تورنت وايت
        روش بلاني کريدل
        روش ايوانف
        روش هائوده
        روش لاري – جانسون
        جينس - هيز

## Slide 35: تبخير(Evaporation)
  تبخير وتعرق پتانسيل
        روش تورنت وايت
تبخير و تعرق براي هر ماه محاسبه ميشود.
الف – محاسبه نمايه حرارتي ماهانه im :
که در آن Tm متوسط دماي ماهانه است (oC) . اگر Tm منفي باشد نمايه حرارتي صفر در نظر گرفته ميشود.
ب- نمايه حرارتي سالانه از رابطه زير بدست ميآيد:
ج- ضريب a محاسبه ميشود:

## Slide 36: تبخير(Evaporation)
  تبخير وتعرق پتانسيل
        روش تورنت وايت
د – محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل براي هر ماه :
که در آن Nm ضريب تصحيح است.

## Slide 37: تبخير(Evaporation)
  تبخير وتعرق پتانسيل
مثال براي روش ترنت وايت:

## Slide 38: تبخير(Evaporation)
تبخير وتعرق پتانسيل
        روش پنمن : از ترکيب شيب منحني فشار بخارانرژي و آيروديناميک بدست آمده و در بسياري از نقاط جهان استفاده گرديده است. معادله آن بصورت زير است:
شيب منحني فشار بخار
ضريب رطوبتي يا سايکرومتريک
P فشار هوا
L گرماي نهان تبخير
E ارتفاع از سطح دريا

## Slide 39: تبخير(Evaporation)
  تبخير از سطوح مرطوب خاک و گياه
  تبخير و تعرق گياه مرجع

## Slide 40: تبخير(Evaporation)
  تبخير از سطوح مرطوب خاک و گياه
  تبخير و تعرق گياه مرجع
  روش فائو- پنمن – مونتيت
  روش بلاني کريدل اصلاح شده توسط فائو
  روش هارگريوز

## Slide 41: تبخير(Evaporation)
تبديل تبخير و تعرق پتانسيل به واقعي بر اساس نوع گياه:
با استفاده از ضريب Kc ميتوان تبخير و تعرق پتانسيل را تبديل به مقدار واقعي آن براي يک گياه خاص نمود
بر اساس شکل زير چهار مرحله رشد براي گياه تعريف ميگردد که مقادير Kc براي هر مرحله در جدول مربوطه ارائه شده است. بايد توجه داشت که جهار دوره رشد نشان داده شده در شکل با سه مقدار Kc قابل نمايش دادن است مقادير Kc مربوطه در جدول ارائه شده است.

## Slide 42: تبخير(Evaporation)
تبديل تبخير و تعرق پتانسيل به واقعي بر اساس نوع گياه: